_____[ 1 ]___[ 15:54:28.613 ]___[ DOWN ]____[ SDCCH ]______________________________

05 12 03 3b 9a f1 44 9d ee fd 90 11 d1 c5 55 68 e8 99 60

05  0-------  direction from      : originating site

-000----  TransactionID       : 0

----0101  Protocol Discrim.   : mobile management messages non GPRS

12  00------  SendSequenceNumber  : 0

--010010  MESSAGE TYPE        : AUTHENTICATION REQUEST

03  0000----  Spare

----0---  Spare

-----011  Ciph.Key Seq. Numb. : 3

: Authentication parameter RAND

3b  00111011  Parameter 1         : 59

9a  10011010  Parameter 2         : 154

f1  11110001  Parameter 3         : 241

44  01000100  Parameter 4         : 68

9d  10011101  Parameter 5         : 157

ee  11101110  Parameter 6         : 238

fd  11111101  Parameter 7         : 253

90  10010000  Parameter 8         : 144

11  00010001  Parameter 9         : 17

d1  11010001  Parameter 10        : 209

c5  11000101  Parameter 11        : 197

55  01010101  Parameter 12        : 85

68  01101000  Parameter 13        : 104

e8  11101000  Parameter 14        : 232

99  10011001  Parameter 15        : 153

60  01100000  Parameter 16        : 96

_____[ 2 ]___[ 15:54:28.656 ]___[ UP ]___________________________________________

05 14 87 08 d5 4b

05  0-------  direction from      : originating site

-000----  TransactionID       : 0

----0101  Protocol Discrim.   : mobile management messages non GPRS

14  00------  SendSequenceNumber  : 0

--010100  MESSAGE TYPE        : AUTHENTICATION RESPONSE

: Authentication Parameter SRES

87  10000111  Parameter 1         : 135

08  00001000  Parameter 2         : 8

d5  11010101  Parameter 3         : 213

4b  01001011  Parameter 4         : 75

_____[ 3 ]___[ 15:54:30.035 ]___[ DOWN ]____[ SDCCH ]______________________________

05 1a 62 f2 10 31 04 05 f4 64 85 4b 5e

05  0-------  direction from      : originating site

-000----  TransactionID       : 0

----0101  Protocol Discrim.   : mobile management messages non GPRS

1a  00------  SendSequenceNumber  : 0

--011010  MESSAGE TYPE        : TMSI REALLOCATION COMMAND

: Location area identification

62  ----0010  Mobile CC digit 1   : 2

0110----  Mobile CC digit 2   : 6

f2  ----0010  Mobile CC digit 3   : 2

1111----  Mobile NC digit 3   : 15

10  ----0000  Mobile NC digit 1   : 0

0001----  Mobile NC digit 2   : 1

31  00110001  Loc. area code (LAI) = ID of MSC (hex)

04  00000100  Loc. area code (LAI) = ID of BSC (hex)

: Mobile identity

05  00000101  length of Mob.ident.: 5

f4  1111----  Identity Digit 1    : 15

----0---  No. of ID digits    : even

-----100  Type of identity    : TMSI/P-TMSI

64  01100100  Identity Digit 2,3  : take hex value

85  10000101  Identity Digit 4,5  : take hex value

4b  01001011  Identity Digit 6,7  : take hex value

5e  01011110  Identity Digit 8,9  : take hex value

_____[ 4 ]___[ 15:54:30.035 ]___[ UP ]___________________________________________

05 1b

05  0-------  direction from      : originating site

-000----  TransactionID       : 0

----0101  Protocol Discrim.   : mobile management messages non GPRS

1b  00------  SendSequenceNumber  : 0

--011011  MESSAGE TYPE        : TMSI REALLOCATION COMPLETE

_____[ 5 ]___[ 15:54:32.641 ]___[ DOWN ]____[ SDCCH ]______________________________

19 01 ab 01 00 07 91 94 71 01 67 05 00 00 9f 44 0c 91 94 71 21 26 70 65 00 00 30 50 81 51 45 04 40 a0 06 08 04 00 3e 03 01 c5 39 28 3d a7 83 ca f2 39 3d 5c 77 b3 d3 63 34 e8 9e 2e db d3 65 36 88 5a c6 d3 41 ed b0 1b 94 76 83 ca 69 77 59 0e 9a b7 e7 a0 ba 9b 5e 96 8b e5 69 f7 b9 ec 06 ad c3 6e b7 0b e4 ac bb 5d ed fa 7c 0e 22 97 e5 20 6b 59 3e af 8f d1 a0 73 b9 1d 1e a3 e9 a0 7b 59 4e 2e bb 41 e5 b4 bb 0c 9a b7 e7 20 7d 1d 34 2f bb c9 65 37 0b 44 4e 97 41 ed 32 5a 0e 0a b3 e7 a0 98 0d 06 d2 96 d3 63 74 d9 0d 62 87 dd

19  0-------  direction from      : originating site

-001----  TransactionID       : 1

----1001  Protocol Discrim.   : SMS messages

01  00000001  MESSAGE TYPE        : RP_DATA

: Length of SMS

ab  10101011  lenght              : 171

: Parameter

01  00000001  Parameter           : 1

00  00000000  Parameter           : 0

: SMSC Address

07  00000111  lenght              : 7

91  1-------  Extension

-001----  Type of number      : International number

----0001  Numbering plan      : ISDN/telephone numberingplan(E.164/E.163)

94..00        number              : 491710765000

: Message Flags

00  00000000  TP-MTI, TP-MMS, TP-SRI, TP-UDIH, TP-RP

: Message Reference Number

9f  10011111  Reference Number    : 159

44  01000100  Parameter           : ems_type

: Destination address

0c  00001100  length              : 12

91  1-------  Extension           : 1

-001----  Type of number      : international number

----0001  Numb. plan id.      : ISDN/telephony numb. pl. (Rec. E.164/E.163)

94..65        number              : 491712620756

: Protocol Identifier

00  00000000  Protocol Identifier

: Data Coding Sheme

00  00000000  Data Coding Sheme

: Parameter

30  00110000  Parameter1

50  01010000  Parameter2

81  10000001  Parameter3

51  01010001  Parameter4

45  01000101  Parameter5

04  00000100  Parameter6

40  01000000  Parameter7

: User Data

a0  10100000  SMS_LENGTH          : 160

06  00000110  HEADER_LENGTH       : 6

HEADER              : 08 04 00 3e 03 01

SMS_TEXT            : Es ist erstaunlich wieviel Text man in e

iner sms unterbringen kann. Nun.muss der

Versuch gemacht werden eine sms zu send

en, die mehr als 160 Zeichen lan

_____[ 6 ]___[ 15:54:32.660 ]___[ UP ]___________________________________________

99 04

99  1-------  direction to        : originating site

-001----  TransactionID       : 1

----1001  Protocol Discrim.   : SMS messages

04  00000100  MESSAGE TYPE        : CP-ACK

_____[ 7 ]___[ 15:54:32.762 ]___[ UP ]___________________________________________

99 01 02 02 00

99  1-------  direction to        : originating site

-001----  TransactionID       : 1

----1001  Protocol Discrim.   : SMS messages

01  00000001  MESSAGE TYPE        : RP_DATA

: Length of SMS

02  00000010  lenght              : 2

: Parameter

02  00000010  Parameter           : 2

00  00000000  Parameter           : 0

_____[ 8 ]___[ 15:54:33.320 ]___[ DOWN ]____[ SDCCH ]______________________________

19 04

19  0-------  direction from      : originating site

-001----  TransactionID       : 1

----1001  Protocol Discrim.   : SMS messages

04  00000100  MESSAGE TYPE        : CP-ACK

_____[ 9 ]___[ 15:54:39.949 ]___[ DOWN ]____[ SDCCH ]______________________________

05 12 04 7d 21 52 5b 62 45 c4 18 05 e4 a7 55 52 b4 5c 9e

05  0-------  direction from      : originating site

-000----  TransactionID       : 0

----0101  Protocol Discrim.   : mobile management messages non GPRS

12  00------  SendSequenceNumber  : 0

--010010  MESSAGE TYPE        : AUTHENTICATION REQUEST

04  0000----  Spare

----0---  Spare

-----100  Ciph.Key Seq. Numb. : 4

: Authentication parameter RAND

7d  01111101  Parameter 1         : 125

21  00100001  Parameter 2         : 33

52  01010010  Parameter 3         : 82

5b  01011011  Parameter 4         : 91

62  01100010  Parameter 5         : 98

45  01000101  Parameter 6         : 69

c4  11000100  Parameter 7         : 196

18  00011000  Parameter 8         : 24

05  00000101  Parameter 9         : 5

e4  11100100  Parameter 10        : 228

a7  10100111  Parameter 11        : 167

55  01010101  Parameter 12        : 85

52  01010010  Parameter 13        : 82

b4  10110100  Parameter 14        : 180

5c  01011100  Parameter 15        : 92

9e  10011110  Parameter 16        : 158

_____[ 10 ]___[ 15:54:39.992 ]___[ UP ]___________________________________________

05 14 30 e3 a7 5d

05  0-------  direction from      : originating site

-000----  TransactionID       : 0

----0101  Protocol Discrim.   : mobile management messages non GPRS

14  00------  SendSequenceNumber  : 0

--010100  MESSAGE TYPE        : AUTHENTICATION RESPONSE

: Authentication Parameter SRES

30  00110000  Parameter 1         : 48

e3  11100011  Parameter 2         : 227

a7  10100111  Parameter 3         : 167

5d  01011101  Parameter 4         : 93

_____[ 11 ]___[ 15:54:41.363 ]___[ DOWN ]____[ SDCCH ]______________________________

05 1a 62 f2 10 31 04 05 f4 64 85 4e 50

05  0-------  direction from      : originating site

-000----  TransactionID       : 0

----0101  Protocol Discrim.   : mobile management messages non GPRS

1a  00------  SendSequenceNumber  : 0

--011010  MESSAGE TYPE        : TMSI REALLOCATION COMMAND

: Location area identification

62  ----0010  Mobile CC digit 1   : 2

0110----  Mobile CC digit 2   : 6

f2  ----0010  Mobile CC digit 3   : 2

1111----  Mobile NC digit 3   : 15

10  ----0000  Mobile NC digit 1   : 0

0001----  Mobile NC digit 2   : 1

31  00110001  Loc. area code (LAI) = ID of MSC (hex)

04  00000100  Loc. area code (LAI) = ID of BSC (hex)

: Mobile identity

05  00000101  length of Mob.ident.: 5

f4  1111----  Identity Digit 1    : 15

----0---  No. of ID digits    : even

-----100  Type of identity    : TMSI/P-TMSI

64  01100100  Identity Digit 2,3  : take hex value

85  10000101  Identity Digit 4,5  : take hex value

4e  01001110  Identity Digit 6,7  : take hex value

50  01010000  Identity Digit 8,9  : take hex value

_____[ 12 ]___[ 15:54:41.363 ]___[ UP ]___________________________________________

05 1b

05  0-------  direction from      : originating site

-000----  TransactionID       : 0

----0101  Protocol Discrim.   : mobile management messages non GPRS

1b  00------  SendSequenceNumber  : 0

--011011  MESSAGE TYPE        : TMSI REALLOCATION COMPLETE

_____[ 13 ]___[ 15:54:44.027 ]___[ DOWN ]____[ SDCCH ]______________________________

19 01 ab 01 00 07 91 94 71 01 67 05 00 00 9f 44 0c 91 94 71 21 26 70 65 00 00 30 50 81 51 45 15 40 a0 06 08 04 00 3e 03 02 67 50 7a 4e 07 d5 dd 64 10 39 5d 06 91 c3 e8 b2 1c 14 66 cf 5d e5 f6 1c 14 16 9f cb f3 31 3a 3d 5e d3 41 f7 b4 9c ec 02 15 e7 a0 b2 dc fc 96 93 cb 72 3a a8 9c 76 83 9a 6f 71 9a 5d 06 9d d9 e5 f4 18 5d 96 83 82 f5 f9 9c 1e a6 d3 eb ee 33 a8 de 06 cd df ec 31 1a 54 4e bb cb ae 72 7b 0e 3a 97 e7 63 34 fb 3d 9f 97 dd 20 7d 1d 54 6e c3 cd 61 f7 b9 ec 76 81 9c 6f 79 3b cc 2e 83 9a 6f 71 9a 5d 9e 83 ca

19  0-------  direction from      : originating site

-001----  TransactionID       : 1

----1001  Protocol Discrim.   : SMS messages

01  00000001  MESSAGE TYPE        : RP_DATA

: Length of SMS

ab  10101011  lenght              : 171

: Parameter

01  00000001  Parameter           : 1

00  00000000  Parameter           : 0

: SMSC Address

07  00000111  lenght              : 7

91  1-------  Extension

-001----  Type of number      : International number

----0001  Numbering plan      : ISDN/telephone numberingplan(E.164/E.163)

94..00        number              : 491710765000

: Message Flags

00  00000000  TP-MTI, TP-MMS, TP-SRI, TP-UDIH, TP-RP

: Message Reference Number

9f  10011111  Reference Number    : 159

44  01000100  Parameter           : ems_type

: Destination address

0c  00001100  length              : 12

91  1-------  Extension           : 1

-001----  Type of number      : international number

----0001  Numb. plan id.      : ISDN/telephony numb. pl. (Rec. E.164/E.163)

94..65        number              : 491712620756

: Protocol Identifier

00  00000000  Protocol Identifier

: Data Coding Sheme

00  00000000  Data Coding Sheme

: Parameter

30  00110000  Parameter1

50  01010000  Parameter2

81  10000001  Parameter3

51  01010001  Parameter4

45  01000101  Parameter5

15  00010101  Parameter6

40  01000000  Parameter7

: User Data

a0  10100000  SMS_LENGTH          : 160

06  00000110  HEADER_LENGTH       : 6

HEADER              : 08 04 00 3e 03 02

SMS_TEXT            : g ist und die daher als.ems abgeschickt

wird. Es erfordert ein Mobile gleicher A

usstattung um solch eine.ems geschlossen

zu empfangen. Normale Mobiles e

_____[ 14 ]___[ 15:54:44.027 ]___[ UP ]___________________________________________

99 04

99  1-------  direction to        : originating site

-001----  TransactionID       : 1

----1001  Protocol Discrim.   : SMS messages

04  00000100  MESSAGE TYPE        : CP-ACK

_____[ 15 ]___[ 15:54:44.137 ]___[ UP ]___________________________________________

99 01 02 02 00

99  1-------  direction to        : originating site

-001----  TransactionID       : 1

----1001  Protocol Discrim.   : SMS messages

01  00000001  MESSAGE TYPE        : RP_DATA

: Length of SMS

02  00000010  lenght              : 2

: Parameter

02  00000010  Parameter           : 2

00  00000000  Parameter           : 0

_____[ 16 ]___[ 15:54:44.656 ]___[ DOWN ]____[ SDCCH ]______________________________

19 04

19  0-------  direction from      : originating site

-001----  TransactionID       : 1

----1001  Protocol Discrim.   : SMS messages

04  00000100  MESSAGE TYPE        : CP-ACK

_____[ 17 ]___[ 15:54:48.684 ]___[ DOWN ]____[ SDCCH ]______________________________

05 12 05 99 79 30 6a 07 1a 5b 8f 78 a1 da b9 e1 79 d9 c0

05  0-------  direction from      : originating site

-000----  TransactionID       : 0

----0101  Protocol Discrim.   : mobile management messages non GPRS

12  00------  SendSequenceNumber  : 0

--010010  MESSAGE TYPE        : AUTHENTICATION REQUEST

05  0000----  Spare

----0---  Spare

-----101  Ciph.Key Seq. Numb. : 5

: Authentication parameter RAND

99  10011001  Parameter 1         : 153

79  01111001  Parameter 2         : 121

30  00110000  Parameter 3         : 48

6a  01101010  Parameter 4         : 106

07  00000111  Parameter 5         : 7

1a  00011010  Parameter 6         : 26

5b  01011011  Parameter 7         : 91

8f  10001111  Parameter 8         : 143

78  01111000  Parameter 9         : 120

a1  10100001  Parameter 10        : 161

da  11011010  Parameter 11        : 218

b9  10111001  Parameter 12        : 185

e1  11100001  Parameter 13        : 225

79  01111001  Parameter 14        : 121

d9  11011001  Parameter 15        : 217

c0  11000000  Parameter 16        : 192

_____[ 18 ]___[ 15:54:48.824 ]___[ UP ]___________________________________________

05 14 09 1d 02 d8

05  0-------  direction from      : originating site

-000----  TransactionID       : 0

----0101  Protocol Discrim.   : mobile management messages non GPRS

14  00------  SendSequenceNumber  : 0

--010100  MESSAGE TYPE        : AUTHENTICATION RESPONSE

: Authentication Parameter SRES

09  00001001  Parameter 1         : 9

1d  00011101  Parameter 2         : 29

02  00000010  Parameter 3         : 2

d8  11011000  Parameter 4         : 216

_____[ 19 ]___[ 15:54:50.117 ]___[ DOWN ]____[ SDCCH ]______________________________

05 1a 62 f2 10 31 04 05 f4 64 85 50 d5

05  0-------  direction from      : originating site

-000----  TransactionID       : 0

----0101  Protocol Discrim.   : mobile management messages non GPRS

1a  00------  SendSequenceNumber  : 0

--011010  MESSAGE TYPE        : TMSI REALLOCATION COMMAND

: Location area identification

62  ----0010  Mobile CC digit 1   : 2

0110----  Mobile CC digit 2   : 6

f2  ----0010  Mobile CC digit 3   : 2

1111----  Mobile NC digit 3   : 15

10  ----0000  Mobile NC digit 1   : 0

0001----  Mobile NC digit 2   : 1

31  00110001  Loc. area code (LAI) = ID of MSC (hex)

04  00000100  Loc. area code (LAI) = ID of BSC (hex)

: Mobile identity

05  00000101  length of Mob.ident.: 5

f4  1111----  Identity Digit 1    : 15

----0---  No. of ID digits    : even

-----100  Type of identity    : TMSI/P-TMSI

64  01100100  Identity Digit 2,3  : take hex value

85  10000101  Identity Digit 4,5  : take hex value

50  01010000  Identity Digit 6,7  : take hex value

d5  11010101  Identity Digit 8,9  : take hex value

_____[ 20 ]___[ 15:54:50.117 ]___[ UP ]___________________________________________

05 1b

05  0-------  direction from      : originating site

-000----  TransactionID       : 0

----0101  Protocol Discrim.   : mobile management messages non GPRS

1b  00------  SendSequenceNumber  : 0

--011011  MESSAGE TYPE        : TMSI REALLOCATION COMPLETE

_____[ 21 ]___[ 15:54:51.539 ]___[ DOWN ]____[ SDCCH ]______________________________

19 01 3c 01 00 07 91 94 71 01 67 05 00 00 30 44 0c 91 94 71 21 26 70 65 00 00 30 50 81 51 55 00 40 21 06 08 04 00 3e 03 03 72 74 98 4d 2f bb 41 e4 74 19 34 6f cf 41 e7 32 bd 9c 66 d3 5d 20

19  0-------  direction from      : originating site

-001----  TransactionID       : 1

----1001  Protocol Discrim.   : SMS messages

01  00000001  MESSAGE TYPE        : RP_DATA

: Length of SMS

3c  00111100  lenght              : 60

: Parameter

01  00000001  Parameter           : 1

00  00000000  Parameter           : 0

: SMSC Address

07  00000111  lenght              : 7

91  1-------  Extension

-001----  Type of number      : International number

----0001  Numbering plan      : ISDN/telephone numberingplan(E.164/E.163)

94..00        number              : 491710765000

: Message Flags

00  00000000  TP-MTI, TP-MMS, TP-SRI, TP-UDIH, TP-RP

: Message Reference Number

30  00110000  Reference Number    : 48

44  01000100  Parameter           : ems_type

: Destination address

0c  00001100  length              : 12

91  1-------  Extension           : 1

-001----  Type of number      : international number

----0001  Numb. plan id.      : ISDN/telephony numb. pl. (Rec. E.164/E.163)

94..65        number              : 491712620756

: Protocol Identifier

00  00000000  Protocol Identifier

: Data Coding Sheme

00  00000000  Data Coding Sheme

: Parameter

30  00110000  Parameter1

50  01010000  Parameter2

81  10000001  Parameter3

51  01010001  Parameter4

55  01010101  Parameter5

00  00000000  Parameter6

40  01000000  Parameter7

: User Data

21  00100001  SMS_LENGTH          : 33

06  00000110  HEADER_LENGTH       : 6

HEADER              : 08 04 00 3e 03 03

SMS_TEXT            : rhalten die sms geteilt.

_____[ 22 ]___[ 15:54:51.539 ]___[ UP ]___________________________________________

99 04

99  1-------  direction to        : originating site

-001----  TransactionID       : 1

----1001  Protocol Discrim.   : SMS messages

04  00000100  MESSAGE TYPE        : CP-ACK

_____[ 23 ]___[ 15:54:51.648 ]___[ UP ]___________________________________________

99 01 02 02 00

99  1-------  direction to        : originating site

-001----  TransactionID       : 1

----1001  Protocol Discrim.   : SMS messages

01  00000001  MESSAGE TYPE        : RP_DATA

: Length of SMS

02  00000010  lenght              : 2

: Parameter

02  00000010  Parameter           : 2

00  00000000  Parameter           : 0

_____[ 24 ]___[ 15:54:52.211 ]___[ DOWN ]____[ SDCCH ]______________________________

19 04

19  0-------  direction from      : originating site

-001----  TransactionID       : 1

----1001  Protocol Discrim.   : SMS messages

04  00000100  MESSAGE TYPE        : CP-ACK